LU-AD-SR-IS防爆型系列数字式荷重元

|  | 单位 | LU-AD-10T-SR-IS | LU-AD-25T-SR-IS | LU-AD-40T-SR-IS | LU-AD-100T-SR-IS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大容量 | kg或Ton (Emax) | 10顿 | 25吨 | 40吨 | 100吨 |
| 灵敏度 | 定格出力 | 600,000±300 | 600,000±300 | 600,000±300 | 600,000±300 |
| 荷重元检定目量最大数 | nMax | C3=3000 C4=4000 C5=5000 C6=6000 | C3=3000 C4=4000 C5=5000 C6=6000 | C3=3000 C4=4000 C5=5000 C6=6000 | C3=3000 C4=4000 C5=5000 C6=6000 |
| 精度等级 | - | C3 / C4 /C5 / C6 | C3 / C4 /C5 / C6 | C3 / C4 /C5 / C6 | C3 / C4 /C5 / C6 |
| 组合误差 (直线性迟滞性) | %R.O. | C3=0.018 C4=0.015 C5=0.012 C6=0.010 | C3=0.018 C4=0.015 C5=0.012 C6=0.010 | C3=0.018 C4=0.015 C5=0.012 C6=0.010 | C3=0.018 C4=0.015 C5=0.012 C6=0.010 |
| 最小测定出力量温度影响(TK0) | %R.O/10℃ | C3=0.020 C4=0.016 C5=0.012 C6=0.010 | C3=0.020 C4=0.016 C5=0.012 C6=0.010 | C3=0.020 C4=0.016 C5=0.012 C6=0.010 | C3=0.020 C4=0.016 C5=0.012 C6=0.010 |
| 感度温度影响(TKcn) | %R.O/10℃ | C3=0.010 C4=0.0075 C5=0.006 C6=0.005 | C3=0.010 C4=0.0075 C5=0.006 C6=0.005 | C3=0.010 C4=0.0075 C5=0.006 C6=0.005 | C3=0.010 C4=0.0075 C5=0.006 C6=0.005 |
| 电源电压 | DCV | DC6V~8V | DC6V~8V | DC6V~8V | DC6V~8V |
| 出力讯号格式 | - | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| 安全/极限过载(Elim) | %R.C | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 |
| 防水防尘等级 | IP | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| 防爆等级 | 本质安全防爆构造 Exia II BT4 |
| 适用危险区域 | 0区 , 1区及2区 |
| 温度补偿范围 | ℃ | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 | -10~+40 |
| 容许温度范围 | ℃ | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| 电缆长度 | m | 9 / 15 / 30 m | 9 / 15 / 30 m | 9 / 15 / 30 m | 9 / 15 / 30 m |
| 材质 | - | 特殊钢 | 特殊钢 | 特殊钢 | 特殊钢 |
| 重量 | Kg | 17 Kg | 17 Kg | 17 Kg | - |
| 配线连结 | - | 电源：红色(+V)、输出：绿色(+D)、蓝色(-D)、屏蔽：黑色、Ground：黄色(SG) |